## Slide 1
48学时=讲课38+实验10（共5章）
中国大学MOOC测试10%+实验报告10%+期中考试（中国大学MOOC）10%+作业10%+期末闭卷考试60%=总成绩

## Slide 2
第一章 概述
1.1 冯诺依曼结构计算机工作原理及层次结构分析
1.2 计算机系统性能评价
0
教学内容
掌握■冯·诺依曼计算机结构的特点；■计算机系统的组成（硬件+软件）
及其层次结构和相互关系；■计算机的基本工作原理，程序执行原理；
■常用计算机的性能评价指标等。
教学目标及基本要求
知识拓展(自学)
■LOGISIM软件的安装与使用■计算机系统测试

## Slide 3: 1.1 冯诺依曼结构计算机工作原理及层次结构分析
第一章 概述
1 冯·诺依曼计算机的工作原理
存储程序：将程序按地址顺序存放 在计算机的存储器中；
程序控制： 按指令地址访问 存储器并取出指令，经译码 依次产生指令执行所需的控 制信号，实现对计算的控制， 完成指令的功能。
（指令系统、控制器设计等）
（存储系统构建与快速访问 ）
存储程序
程序控制

## Slide 4: 1.1 冯诺依曼结构计算机工作原理及层次结构分析
第一章 概述
程序是如何存储的？
2. 顺序执行和跳跃执行怎么实现的（程序为什么可以自动执行）

## Slide 5: 1.1 冯诺依曼结构计算机工作原理及层次结构分析
第一章 概述
冯·诺依曼计算机的工作原理
2 存储器组成
程序是如何存储的？
存储二进制信息的部件，每个单元可以存放一个字或字节的信息，存储器就是存储单元的集合
单元地址：存储单元的顺序编号，是区分存储器中不同存储单元的唯一标志。
程序按地址顺序存储

## Slide 6: 1.1 冯诺依曼结构计算机工作原理及层次结构分析
第一章 概述
冯·诺依曼计算机的工作原理
3 存储器
功能：存放指令和数据
存储器读操作：从存储器取出数据，又称为读出
存储器写操作：从存储器存放数据，又称为写入
原理：二进制数据表示
概念：
存储单元：存储二进制信息的部件，每个单元可以存放一个字或字节的信息，存储器就是存储单元的集合
单元地址：存储单元的顺序编号，是区分存储器中不同存储单元的唯一标志
存储容量：存储器所有存储单元的总数。通常用单位“KB、MB”表示，如64KB、128KB。

## Slide 7: 1.1 冯诺依曼结构计算机工作原理及层次结构分析
第一章 概述
4
程序自动执行原理
按地址顺序
程序计数器(pc)
取地址
执行
计算机为什么能自动执行→pc（程序计数器）→pc里装什么→PC功能(pc+1→pc) →顺序执行→跳跃如何实现→计算机的基本工作原理，程序执行原理→取指→执行

## Slide 8: 1.1 冯诺依曼结构计算机工作原理及层次结构分析
第一章 概述
程序自动执行原理
按地址顺序
第一条指令的取址：
PC的内容10000H送地址缓冲器
PC自动加1，变为10001H
把地址缓冲器中的10000H送到外部地址总线上至存储器，经地址译码后，选中10000H单元
CPU发读控制命令
存储器把10000H单元中的内容送到数据总线上
CPU从数据总线上取数据送到数据缓冲器
因为取出的是操作码，所以数据缓冲器的内容被送到IR中，经ID译码后发出相应命令
第一条指令的执行：
把PC的内容10001H送入到地址缓冲器
PC的内容自动加1
把地址缓冲器的内容送外部地址总线，经地址译码后选中10001H单元
CPU发读控制命令
在读控制命令下，存储器把10001H单元中的内容12H送到数据缓冲器
取出的是操作数，按指令将其送到累加器
4

## Slide 9: 1.1 冯诺依曼结构计算机工作原理及层次结构分析
第一章 概述
5
冯·诺依曼计算机的组成（硬件+ 软件）

## Slide 10: 1.1 冯诺依曼结构计算机工作原理及层次结构分析
外设：输入设备、输出设备、外存储器
主机：CPU （运算器 + 控制器）、内存
总线：地址线、数据线、控制线
第一章 概述
5
冯·诺依曼计算机的组成（硬件+ 软件）
1)硬件系统（总体图）
输入设备
输出设备
内存储器
运算器
控制器
存储器 外存储器
CPU
外
设
主 机
控制
数据
地址或指令
CPU能直接访问的是
内存储器

## Slide 11: 1.1 冯诺依曼结构计算机工作原理及层次结构分析
第一章 概述
5
冯·诺依曼计算机的组成（硬件+ 软件）
按地址顺序
例：显卡将数字信号转化为模拟信号传送给显示器
信息流
数据与程序
单向或双向
控制流
控制器出发
单向
输入设备
存储器
运算器
控制器
输出设备
输入数据与程序
存储
按地址顺序
数据
程序
输出
软件系统
硬件系统
计算机
5部分

## Slide 12: 1.1 冯诺依曼结构计算机工作原理及层次结构分析
第一章 概述
6
冯·诺依曼计算机的结构特点
按地址顺序
例：显卡将数字信号转化为模拟信号传送给显示器
（1）存储程序，程序控制原理
程序设计者事先按一定要求编好程序，把它和数据一起存入存储器内，而机器能自动地按照程序执行一条条指令，这样就可以使全部运算成为真正的自动过程。
（2）使用二进制数
（3）程序自动执行
（4）跳跃执行
（5）硬件5部分：输入设备、存储器、运算器、控制器、输出设备

## Slide 13: 1.1 冯诺依曼结构计算机工作原理及层次结构分析
第一章 概述
7
冯·诺依曼计算机的组成（硬件+软件）
按地址顺序
例：显卡将数字信号转化为模拟信号传送给显示器

## Slide 14: 1.1 冯诺依曼结构计算机工作原理及层次结构分析
第一章 概述
7
冯·诺依曼计算机的组成（硬件+软件）
按地址顺序
例：显卡将数字信号转化为模拟信号传送给显示器

## Slide 15: 1.1 冯诺依曼结构计算机工作原理及层次结构分析
第一章 概述
8
计算机系统的多级层次结构
按地址顺序
软件级
硬件级
(软件/硬件)混合级
一条机器指令对应一段微程序
五级结构
该体系结构可以和计算机网络的分层结构进行类比。比如这两个体系结构中抽象都是无处不在的，又比如最底层都是物理层，最高层都是应用层。
最后说明代码效率不同的问题。比如Java，C，汇编语言，三者的代码效率可以认为汇编>C>Java。因为三者抽象程度不同，汇编语言抽象程度低，直接操控寄存器等硬件；C语言，在变量上进行操作；Java引入OOP，对象的抽象程度更高，所以代码效率更低。但是，精心编写的C语言代码的效率是完全可以和汇编语言比肩的，第一是现在编译器都有优化编译的功能，第二是最终生成的都是机器码，精心编写的C程序可以和汇编语言生成的机器码类似甚至相同。

## Slide 16: 1.1冯诺依曼结构计算机工作原理及层次结构分析
第一章 概述
8
计算机的层次结构
七级结构
注意计算机结构体系结构的7层是环环相扣的，而且其中体现了计算机体系中一个很重要的思想：抽象，即下层实现功能，并给上层提供调用的接口。并且下层对上层来说是透明的。比如操作系统，就需要给上层提供计算机硬件的抽象（比如对内存进行抽象，对I/O进行抽象），因为直接操控计算机硬件是十分复杂的一件事。又比如微程序层，该层提供对上层指令的实现。同时，抽象允许使用者不了解下层的运行原理即可操作计算机。

## Slide 17: 1.1 冯诺依曼结构计算机工作原理及层次结构分析
第一章 概述
8
计算机系统的多级层次结构

## Slide 18: 1.2 计算机系统性能评价
第一章 概述
95
非时间指标

## Slide 19: 1.2 计算机系统性能评价
第一章 概述
95
时间指标

## Slide 20: 1.2 计算机系统性能评价
第一章 概述
95
时间指标

## Slide 21: 1.2 计算机系统性能评价
第一章 概述
95
时间指标
1)

## Slide 22: 1.2 计算机系统性能评价
第一章 概述
95
时间指标

## Slide 23: 1.2 计算机系统性能评价
第一章 概述
95
时间指标
2)

## Slide 24: 1.2 计算机系统性能评价
第一章 概述
9
时间指标

## Slide 25: 1.2 计算机系统性能评价
第一章 概述
95
时间指标
3)

## Slide 26: 1.2 计算机系统性能评价
第一章 概述
95
时间指标

## Slide 27: 1.2 计算机系统性能评价
第一章 概述
95
时间指标

## Slide 28: 1.2 计算机系统性能评价
第一章 概述
95
时间指标

## Slide 29: 1.2 计算机系统性能评价
第一章 概述
95
时间指标

## Slide 30: 1.2 计算机系统性能评价
第一章 概述
10
时间指标的应用思考

## Slide 31: 1.2 计算机系统性能评价
第一章 概述
11
作业
书后习题一 1.2，1.3，1.4 ，1.5，1.6。